## Slide 1
Sorgente intermittente cavità nella roccia , presenta un condotto a sifone che la mette in comunicazione con l’esterno più in basso della zona di accumulo di acqua che alimenta lentamente e in modo variabile con la disponibilità in funzione di vari fattori( es.quantità di precipitazioni, fusione neve…)
Quando il livello dell’acqua nella cavità raggiunge il livello della curva del sifone, questo viene innescato e l’acqua scende verso il basso fino a quando il livello nella cavità raggiunge il livello del foro di uscita del condotto. Quando la cavità viene ancora alimentata, il livello risale senza che esca acqua: solo quando si raggiunge ancora il livello più alto, si rinnova la attività del sifone.